## Slide 1: Electrónica
Amplificadores Operacionales

## Slide 2: Amplificadores Operacionales
    Introducción
    Amplificador Operacional Ideal
    Circuitos Básicos con Amplificadores Operacionales
    Otros Circuitos Útiles
    Amplificadores Operacionales Reales
    Selección de Valores de los Componentes

## Slide 3: Introducción
Amplificadores Operacionales
El bloque construcctivo más ampliamente usado en la industria electrónica.
Son circuitos integrados (ICs),

## Slide 4: Un único Circuito Integrado puede contener varios operacionales.
Símbolo

## Slide 5: Un Amplificador Operacional Ideal
Un Amplificador Operacional ideal sería un amplificador de tensión ideal y tendría: Av = , Ri =  and Ro = 0
Equivalent circuit of an ideal op-amp

## Slide 6: Un Amplificador Operacional Ideal

## Slide 7: Veremos circuitos con Amplificadores Operacionales para amplificar y “operar” sobre una o más señales de entrada.
Amplificadores Inversores y No-Inversores

## Slide 8: Circuito Básico 1: Análisis
Un amplificador no-inversor
Análisis
Dado que la ganancia se asume infinita, si Vo
es finita entonces la tensión de entrada V+ - V-
debe ser cero. Entonces
Dado que la resistencia de entrada del op. es 
y entonces, dado V– = V+ = Vi
y

## Slide 9: Circuito Básico 1: Diseño
Ejemplo
Diseñar un amplificador no-inversor con una ganancia de 25
Si G = 25
Elegimos R2 = 1 k y R1 = 24 k (La elección de los valores se discutirá posteriormente)

## Slide 10: Circuito Básico 2: Análisis
Un amplificador inversor
Análisis
Dado que la ganancia se asume infinita, si Vo
es finita entonces la tensión de entrada
Dado que la resistencia de entrada del op. es  su curriente de entrada debe ser cero, y entonces
Ahora

## Slide 11: Circuito Básico 2: Análisis (continuación)
Análisis (continuación)
Por lo tanto, dado I1 = -I2
o, reordenando
Aquí V– es mantenido a cero volts y se dice que es una Tierra Virtual

## Slide 12: Circuito Básico 2: Diseño
Ejemplo
Diseñar un amplificador inversor con una ganancia de -25
De lo previo:
Si G = -25 entonces
Elegimos R2 = 1 k y R1 = 25 k (La elección de los valores se discutirá posteriormente)

## Slide 13: Otros circuitos útiles 1
Un amplificador buffer de ganancia unitaria
Análisis
Es un caso especial de amplificador
no inversor con R1 = 0 y R2 = 
Por lo tanto,
Así la ganancia del circuito es 1
A simple vista parece no tener utilidad, pero con resistencia de entrada infinita y resistencia de salida 0 es un amplificador buffer ideal.

## Slide 14: Otros circuitos útiles 2
Un convertidor corriente-tensión

## Slide 15: Otros circuitos útiles 3
Un amplificador restador
Demostrarlo!

## Slide 16: Otros circuitos útiles 4
Un amplificador sumador inversor

## Slide 17: Amplificadores Operacionales Reales
Hemos estado asumiendo amp. op. ideales
  estos tienen Av = , Ri =  y Ro = 0
Los componentes reales no tienen estas características ideales (aunque en muchos casos de aproximan a ellas).
En esta sección miraremos las características de dispositivos típicos.
  quizas el amp.op, más ampliamente usado es el 741

## Slide 18: Amplificadores Operacionales Reales
Ganacia de Tensión
  La ganancia típica de un amplificador operacional podría ser de 100 a 140 dB (ganancia de tensión de 105 – 106)
  El 741 tiene una ganancia typica de 106 dB (2  105)
  Dispositivos de alta ganancia pueden tener 160 dB (108)
  Si bién no es infinita la ganancia de los amp. op. es lo “suficientemente alta”.
  Sin embargo , la ganancia varía entre iguales dispositos y con la temperatura.

## Slide 19: Amplificadores Operacionales Reales
Resistencia de Entrada
  resistencia de entrada típica de un 741 es 2 M
  muy variable, para un 741 puede ser tan baja como 300 k
  los parámetros anteriores son basados en integrados con transistores bipolares
  amp. op basados es FET (field-effect transistors) generalmente una resistencia de entrada mucho más alta, quizas 1012 

## Slide 20: Amplificadores Operacionales Reales
Resistancia de Salida
  La resistencia de salida típica de un 741 es 75 
  Muy variable
  A menudo de mayor importancia es la corriente de salida máxima
  el 741 suministra 20 mA
  Dispositivos de mayor potencia pueden suministrar 1 Ampere ol más.

## Slide 21: Amplificadores Operacionales Reales
Rango de las fuentes de alimentación
  típico fuentes de +15 V y – 15 V, pero un rango amplio amplio es usualmente posible.
  El 741 puede usar tensiones en el rango 5 V a 18 V
  Algunos dispositivos usan tensiones 30 V o más
  otros, diseñados para bajas tensiones, pueden usar 1.5 V
  Muchos operacionales permiten la operación con una única fuente de tensión, típicamente en el rango de 4 a 30 V

## Slide 22: Amplificadores Operacionales Reales
Rango de Tensión de Salida
  Determinado por el tipo de operacional y las fuentes de tensión usadas para la alimentación.
    Por ejemplo para el 741, cuando se usa con fuentes de 15 V la máxima excursión de salida estaría entre 13 V
  Operacionales basados en FET logran una máxima excursión de salida muy cercana al valor de las fuentes de alimentación.

## Slide 23: Amplificadores Operacionales Reales
Respuesta en Frecuencia
  La típica para el 741 se muestra a la derecha.
  Es un amplificador de continua.
  Hay una frecuencia de corte superior a los 10 hertz y otra > 1 megaHZ.
  Hay dispositivos más rápidos que operan hasta los gigahertz.

## Slide 24: Respúesta en Frecuencia de Amplificadores

## Slide 25: Frecuencia de Corte Inferior

## Slide 26: Frecuencia de Corte Inferior

## Slide 27: Frecuencia de Corte Inferior

## Slide 28: Frecuencia de Corte Inferior

## Slide 29: Efectos de la resistencia de la fuente

## Slide 30: Frecuencia de Corte Superior

## Slide 31: Frecuencia de Corte Superior

## Slide 32: Diagrama de Bode

## Slide 33: Diagrama Asintótico de Bode

## Slide 34: Seleccionar Valores de Componentes
Cuando usamos componentes reales necesitamos asegurar que nuestras suposiciones son válidas
En general esto será verdadero si:
  limitamos la ganancia de nuestro circuito a mucho menos que la ganancia del amp. op. (ganancia a “lazo abierto”)
  Elegimos resistencias externas que son pequeñas comparadas con la resistencia de entrada del operacional.
  Elegimos resistencias externas que son grandes comparadas con la resistencia de salida del operacional.
Generalmente usamos resistencias en el rango 1 k – 100 k

## Slide 35
Y ahora …